ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для виконання робіт з поточного ремонту приміщень, які використовуються як найпростіше укриття у закладі освіти Оболонського району м. Київ

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ (прим.№2,3,4,6,7,8,10) 7 шт. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 7 |  |
| 2 | Знімання дверних полотен | м2 | 12,4546 |  |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 12,4546 | Примітка 1 |
|  | АВАРІЙНИЙ ВИХІД (прим.№2,9). ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ 3шт |  |  |  |
| 4 | (Демонтаж) Встановлення дверних блокiв | т | 0,204 |  |
| 5 | (Демонтаж) Встановлення анкерiв для крiплення дверних коробок | т | 0,03 |  |
| 6 | Встановлення дверних блокiв | т | 0,39 | Примітка 1 |
| 7 | Встановлення анкерiв для крiплення дверних коробок | т | 0,03 |  |
|  | Приміщення № 2 СТЕЛЯ |  |  |  |
| 8 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 11,9 |  |
| 9 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 11,9 | Примітка 1 |
| 10 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 11,9 |  |
| 11 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 11,9 | Примітка 1 |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 12 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 47,59 |  |
| 13 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 47,59 | Примітка 1 |
| 14 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 47,59 |  |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 47,59 | Примітка 1 |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 16 | Монтаж світильника вологозахисного/аварійного | шт. | 3 | Примітка 1 |
| 17 | Прокладання коробів пластикових | м | 3 |  |
| 18 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 2 |  |
| 19 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 1 | Примітка 1 |
| 20 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 1 | Примітка 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 3 |  |
| 22 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 1 |  |
| 23 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 1 |  |
| 24 | Монтаж закладної в стіну | м | 0,25 |  |
| 25 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 8 |  |
|  | Приміщення № 3 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
|  | ЩИТ ГРУПОВИЙ НАСТІННИЙ НАКЛАДНИЙ (ЩТ-КТ) |  |  |  |
| 26 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт. | 1 |  |
| 27 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт. | 3 | Примітка 1 |
| 28 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт. | 9 | Примітка 1 |
| 29 | Установлення приладів або апаратів | шт. | 1 |  |
| 30 | Прокладання коробів пластикових | м | 36 |  |
| 31 | (Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт. | 1 |  |
| 32 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт. | 1 |  |
| 33 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 70 |  |
| 34 | Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт. | 1 |  |
| 35 | Монтаж світильників | шт. | 6 | Примітка 1 |
| 36 | Прокладання коробів пластикових | м | 12 |  |
|  | ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |  |
| 37 | Ремонт двигуна вентиляційної установки | шт. | 1 |  |
| 38 | Прочищення вентиляційних коробів | М | 42 |  |
|  | Приміщення № 6 СТЕЛЯ |  |  |  |
| 39 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 9,9 |  |
| 40 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 9,9 | Примітка 1 |
| 41 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 9,9 |  |
| 42 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 9,9 | Примітка 1 |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 43 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 40,53 |  |
| 44 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 40,53 | Примітка 1 |
| 45 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 40,53 |  |
| 46 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 40,53 | Примітка 1 |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 47 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 2 |  |
| 48 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 1 | Примітка 1 |
| 49 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 1 | Примітка 1 |
| 50 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 3 |  |
| 51 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 1 |  |
| 52 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 1 |  |
| 53 | Монтаж закладної в стіну | м | 0,25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 8 |  |
| 55 | Монтаж світильників | шт. | 1 |  |
| 56 | Прокладання коробів пластикових | м | 2 |  |
|  | Приміщення № 7 СТЕЛЯ |  |  |  |
| 57 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 13,4 |  |
| 58 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 13,4 | Примітка 1 |
| 59 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 13,4 |  |
| 60 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 13,4 | Примітка 1 |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 61 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 45,56 |  |
| 62 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 45,56 | Примітка 1 |
| 63 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 45,56 |  |
| 64 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 45,56 | Примітка 1 |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 65 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 2 |  |
| 66 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 1 | Примітка 1 |
| 67 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 1 | Примітка 1 |
| 68 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 3 |  |
| 69 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 1 |  |
| 70 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 1 |  |
| 71 | Монтаж закладної в стіну | м | 0,25 |  |
| 72 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 8 |  |
| 73 | Монтаж світильників | шт. | 1 |  |
| 74 | Прокладання коробів пластикових | м | 2 |  |
|  | Приміщення № 8 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 75 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 10,5608 |  |
| 76 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 29,1 |  |
| 77 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 25,8 |  |
| 78 | Демонтаж світильників | шт. | 8 |  |
| 79 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2 | місць | 2 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 80 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 38,8 |  |
| 81 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 35,92 | Примітка 1 |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 82 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 13,201 | Примітка 1 |
| 83 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 68,768 |  |
| 84 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 81,969 | Примітка 1 |
| 85 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 13,201 |  |
| 86 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 68,768 |  |
| 87 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 81,969 | Примітка 1 |
|  | ТРУБИ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 4,6384 | Примітка 1 |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |
| 89 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевноволокнистих плит (OSB) на мастиці в один шар площею основи понад 20 м2 | м2 | 38,8 | Примітка 1 |
| 90 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 38,8 | Примітка 1 |
| 91 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 25,8 |  |
|  | ОЗДОБЛЕННЯ ВЕНТКОРОБА |  |  |  |
| 92 | Утеплення трубопроводів мінеральною ватою в готових коробах | м | 18,1 |  |
| 93 | Утеплення трубопроводів фольгою армованою | м | 18,1 |  |
|  | ЕЛЕКТРИКА |  |  |  |
| 94 | Монтаж світильників | шт. | 8 | Примітка 1 |
| 95 | Прокладання коробів пластикових | м | 16 |  |
| 96 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 2 |  |
| 97 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 2 | Примітка 1 |
| 98 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 4 | Примітка 1 |
| 99 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 4 |  |
| 100 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 4 |  |
| 101 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 2 |  |
| 102 | Монтаж закладної в стіну | м | 0,5 |  |
| 103 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 20 | Примітка 1 |
| 104 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби Приміщення № 9 | м | 90 | Примітка 1 |
| 105 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 1,4 |  |
| 106 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 1,4 | Примітка 1 |
| 107 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 1,4 |  |
| 108 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 1,4 | Примітка 1 |
| 109 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 5,6 |  |
| 110 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 5,6 | Примітка 1 |
| 111 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 5,6 |  |
| 112 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 5,6 | Примітка 1 |
| 113 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 1 | Примітка 1 |
| 114 | Монтаж світильника вологозахисного/аварійного | шт. | 1 | Примітка 1 |
|  | Приміщення № 10 Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 115 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 189,8 |  |
| 116 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 189,8 | Примітка 1 |
| 117 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 237,925 | Примітка 1 |
|  | ОЗДОБЛЕННЯ ВЕНТКОРОБА |  |  |  |
| 118 | Утеплення трубопроводів мінеральною ватою в готових коробах | м | 66 |  |
| 119 | Утеплення трубопроводів фольгою армованою | м | 66 |  |
|  | ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 21,1 | Примітка 1 |
| 121 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 62,78 | Примітка 1 |
|  | Кріплення: |  |  |  |
| 122 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну | отв. | 4 |  |
| 123 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт. | 4 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 124 | Монтаж світильників | шт. | 16 | Примітка 1 |
| 125 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 5 | Примітка 1 |
| 126 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 12 | Примітка 1 |
| 127 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 20 |  |
| 128 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 40 |  |
| 129 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 20 |  |
| 130 | Монтаж закладної в стіну | м | 5 |  |
| 131 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 20 |  |
| 132 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 40 |  |
| 133 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 200 | Примітка 1 |
| 134 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | м | 140 | Примітка 1 |
| 135 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 150 | Примітка 1 |
| 136 | Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт. | 1 | Примітка 1 |
| 137 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т | шт. | 1 |  |
| 138 | Навантаження сміття вручну | т | 0,734 |  |
| 139 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,734 |  |
|  | Приміщення № 4 САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 140 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 12 |  |
| 141 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 12 |  |
| 142 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 24 |  |
| 143 | Установлення насосних установок | шт. | 2 | Примітка 1 |
| 144 | Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах | м2 | 14,4 | Примітка 1 |
| 145 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 | Примітка 1 |
| 146 | Установлення змішувачів | шт. | 2 | Примітка 1 |
| 147 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 | Примітка 1 |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 148 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 18 |  |
| 149 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 18 | Примітка 1 |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 150 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт. | м2 | 47,6 | Примітка 1 |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону | м2 | 18 | Примітка 1 |
|  | ЕЛЕКТРИКА |  |  |  |
| 152 | Монтаж світильників | шт. | 4 | Примітка 1 |
| 153 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 2 |  |
| 154 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 2 | Примітка 1 |
| 155 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 4 | Примітка 1 |
| 156 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 4 |  |
| 157 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 4 |  |
| 158 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 2 |  |
| 159 | Монтаж закладної в стіну | м | 0,5 |  |
| 160 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 20 | Примітка 1 |
| 161 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 90 | Примітка 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 3 |  |
| 22 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 1 |  |
| 23 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 1 |  |
| 24 | Монтаж закладної в стіну | м | 0,25 |  |
| 25 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 8 |  |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
|  | ЩИТ ГРУПОВИЙ НАСТІННИЙ НАКЛАДНИЙ (ЩТ-КТ) |  |  |  |
| 26 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт. | 1 |  |
| 27 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт. | 3 |  |
| 28 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт. | 9 |  |
| 29 | Установлення приладів або апаратів | шт. | 1 |  |
| 30 | Прокладання коробів пластикових | м | 36 |  |
| 31 | (Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт. | 1 |  |
| 32 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт. | 1 |  |
| 33 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 70 |  |
| 34 | Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт. | 1 |  |
| 35 | Монтаж світильників | шт. | 6 |  |
| 36 | Прокладання коробів пластикових | М | 12 |  |
|  | ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |  |
| 37 | Ремонт двигуна вентиляційної установки | шт. | 1 |  |
| 38 | Прочищення вентиляційних коробів | м | 42 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 39 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 9,9 |  |
| 40 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 9,9 |  |
| 41 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 9,9 |  |
| 42 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 9,9 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 43 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 40,53 |  |
| 44 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 40,53 |  |
| 45 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 40,53 |  |
| 46 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 40,53 |  |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 47 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 2 |  |
| 48 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 1 |  |
| 49 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 1 |  |
| 50 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 3 |  |
| 51 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 1 |  |
| 52 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 1 |  |
| 53 | Монтаж закладної в стіну | м | 0,25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 8 |  |
| 55 | Монтаж світильників | шт. | 1 |  |
| 56 | Прокладання коробів пластикових | м | 2 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 57 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 13,4 |  |
| 58 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 13,4 |  |
| 59 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 13,4 |  |
| 60 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 13,4 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 61 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 45,56 |  |
| 62 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 45,56 |  |
| 63 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 45,56 |  |
| 64 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 45,56 |  |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 65 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 2 |  |
| 66 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 1 |  |
| 67 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 1 |  |
| 68 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 3 |  |
| 69 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | М | 1 |  |
| 70 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 1 |  |
| 71 | Монтаж закладної в стіну | м | 0,25 |  |
| 72 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 8 |  |
| 73 | Монтаж світильників | шт. | 1 |  |
| 74 | Прокладання коробів пластикових | м | 2 |  |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 75 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 10,5608 |  |
| 76 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 29,1 |  |
| 77 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 25,8 |  |
| 78 | Демонтаж світильників | шт. | 8 |  |
| 79 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2 | місць | 2 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 80 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 38,8 |  |
| 81 | Укладання плит стельових у каркас стелі "Армстронг" | м2 | 35,92 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 82 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 13,201 |  |
| 83 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 68,768 |  |
| 84 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 81,969 |  |
| 85 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 13,201 |  |
| 86 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 68,768 |  |
| 87 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 81,969 |  |
|  | ТРУБИ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 4,6384 |  |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |
| 89 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевноволокнистих плит (OSB) на мастиці в один шар площею основи понад 20 м2 | м2 | 38,8 |  |
| 90 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 38,8 |  |
| 91 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 25,8 |  |
|  | ОЗДОБЛЕННЯ ВЕНТКОРОБА |  |  |  |
| 92 | Утеплення трубопроводів мінеральною ватою в готових коробах | м | 18,1 |  |
| 93 | Утеплення трубопроводів фольгою армованою | м | 18,1 |  |
|  | ЕЛЕКТРИКА |  |  |  |
| 94 | Монтаж світильників | шт. | 8 |  |
| 95 | Прокладання коробів пластикових | м | 16 |  |
| 96 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 2 |  |
| 97 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 2 |  |
| 98 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 4 |  |
| 99 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 4 |  |
| 100 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 4 |  |
| 101 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 2 |  |
| 102 | Монтаж закладної в стіну | м | 0,5 |  |
| 103 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 20 |  |
| 104 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 90 |  |
| 105 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 1,4 |  |
| 106 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 1,4 |  |
| 107 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 1,4 |  |
| 108 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 1,4 |  |
| 109 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 5,6 |  |
| 110 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 5,6 |  |
| 111 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 5,6 |  |
| 112 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 5,6 |  |
| 113 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 1 |  |
| 114 | Монтаж світильника вологозахисного/аварійного | шт. | 1 |  |
|  | Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 115 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 189,8 |  |
| 116 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 189,8 |  |
| 117 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 237,925 |  |
|  | ОЗДОБЛЕННЯ ВЕНТКОРОБА |  |  |  |
| 118 | Утеплення трубопроводів мінеральною ватою в готових коробах | м | 66 |  |
| 119 | Утеплення трубопроводів фольгою армованою | м | 66 |  |
|  | ВЕНТИЛЯЦІЯ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 21,1 |  |
| 121 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 62,78 |  |
|  | Кріплення: |  |  |  |
| 122 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну | отв. | 4 |  |
| 123 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт. | 4 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 124 | Монтаж світильників | шт. | 16 |  |
| 125 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 5 |  |
| 126 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 12 |  |
| 127 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 20 |  |
| 128 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 40 |  |
| 129 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 20 |  |
| 130 | Монтаж закладної в стіну | м | 5 |  |
| 131 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 20 |  |
| 132 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 40 |  |
| 133 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 200 |  |
| 134 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | м | 140 |  |
| 135 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 150 |  |
| 136 | Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт. | 1 |  |
| 137 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т | шт. | 1 |  |
| 138 | Навантаження сміття вручну | т | 0,734 |  |
| 139 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,734 |  |
|  | САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 140 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 12 |  |
| 141 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 12 |  |
| 142 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 24 |  |
| 143 | Установлення насосних установок | шт. | 2 |  |
| 144 | Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах | м2 | 14,4 |  |
| 145 | Установлення умивальників одиночних із підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 146 | Установлення змішувачів | шт. | 2 |  |
| 147 | Установлення унітазів із безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 148 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 18 |  |
| 149 | Укладання плит стельових у каркас стелі "Армстронг" | м2 | 18 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 150 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт. | м2 | 47,6 |  |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону | м2 | 18 |  |
|  | ЕЛЕКТРИКА |  |  |  |
| 152 | Монтаж світильників | шт. | 4 |  |
| 153 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 2 |  |
| 154 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 2 |  |
| 155 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 4 |  |
| 156 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 4 |  |
| 157 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 4 |  |
| 158 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт. | 2 |  |
| 159 | Монтаж закладної в стіну | м | 0,5 |  |
| 160 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 20 |  |
| 161 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 90 |  |

# Footnotes

В кошторисі потрібно вказати пропонованого виробника та модель/марку/тип основного в позиції матеріалу, обладнання, устаткування.